## Slide 1: Az XDP és a flowtable
Kadlecsik József
Wigner Fizikai Kutatóközpont
kadlecsik.jozsef@wigner.hu

## Slide 2: Tartalom
Nagyteljesítményű csomagfeldolgozás – „hardware speed”
  XDP – Express Data Path
  nftables és flowtable

## Slide 3: XDP
eXpress Data Path
  Nincs szükség speciális hardverre
    De megfelelő hardver esetében: hardware offload
  Nincs kernel bypass
  Nem cseréli le a TCP/IP stacket
  Átírhatja a csomagot + header push/pop
    VLAN, tunneling
  Nincs fairness vagy buffering (qdisc)
    Ha TX lassú: packet drop

## Slide 4: Sematikus áttekintés

## Slide 5: Mire használható?
DDoS szűrés magán a célponton
DDoS előszűrés védett célpontok számára
  PASS: stack lassít
  TX: csomagot módosítani kell
  REDIRECT
Load-balancing közvetlenül a backend szervereken
  TX: csomagot módosítani kell
  REDIRECT
Router

## Slide 6: XDP-t támogató driverek
Mellanox: mlx4 és mlx5
Netronome: nfp
Cavium/Qlogic: qede
Cavium: thunder
Broadcom: bnxt
Intel: ixgbe
virtio-net

## Slide 7: Teljesítmény
Jesper Dangaard Brouer
Single CPU: i7-6700K, 4.00GHz
Mellanox-CX4 50Gbit/s (mlx5)
Blacklist IPv4 cím alapján (packet drop)
Iptables + conntrack | 1,3Mpps
Iptables raw table | 4,5Mpps
XDP | 9,6Mpps

## Slide 8: XDP használata
eBPF kód megírása C-ben
  Clang, LLVM
  eBPF kód betöltése a kernelbe
Userspace kód megírása a vezérléshez
  Userspace kód használata
Teljesítmény: csomag „maradjon” az XDP rétegben

## Slide 9: Flowtable
nftables része
  iptables-en keresztül nem használható
Tulajdonságok
  Flow kezelés gyorsítása
  Alrendszer a TCP/IP stack (nagy részének) kikerülésére
  Nincs szükség speciális hardverre
    De támogatott hardver esetében: hardware offload
  Accept/drop/redirect/mangle/NAT/VLAN/tunnel

## Slide 10: Sematikus áttekintés

## Slide 11: Network driver
A firmware kezelni tudja a flowtable-t:
  Mellanox: mlx5, mlxsw
  Broadcom: bnxt, bcm_sf2
  Chelsio: cxgdb4
  Intel: i40eia, iavf, igb
  Qlogic: qede
  Mscc: ocelot
  Netronome: nfp

## Slide 12: Flowtable használata
table inet filter {
flowtable flow {
hook ingress priority 0 devices = { eth0, eth1 }
  flags offload
}
chain forward {
type filter hook forward priority 0; policy drop;
# offload established connections
ip protocol { tcp, udp } flow offload @flow
ipv6 nexthdr { tcp, udp } flow offload @flow
# established/related
ct state established,related accept
# ip protocol … flow add @flow
…
}
}

## Slide 13: Flowtable garbage collection
Bejegyzések törlődnek, ha 30 másodpercig nem érkezik új csomag
  Protokoll-specifikus flowtable használat
TCP RST és FIN csomagok követik a normál útvonalat

## Slide 14: Teljesítmény
Pablo Neira Ayuso
1 CPU, legkisebb csomagméret
Nem packet drop!
Normál forwarding | 1,8Mpps
Flow offload forwarding | 5,1Mpps

## Slide 15: Flowtable használat II.
UDP:
  DNS/NTP-t általában nem érdemes
TCP
  ssh-t nem érdemes
  http/https-t igen
  Nincs full conntrack
  Van NAT/mangle
  Elegáns fallback
    Hardware flowtable → software flowtable → network stack

## Slide 16: Összefoglalás
Hol érdemes használni
  High-end: sávszélesség kezelése
  Low-end: CPU tehermentesítése
  Middlebox: mindkettő :-)
XDP: kihívás
flowtable: admin-barát